Техническое описание Автоматического биохимического анализатора для ветеринарии

«VetScan VS2», производитель ABAXIS Inс.

| Размеры анализатора, не более | Высота: 32,4 см Ширина: 15,2 см Глубина: 20,3 см |
| --- | --- |
| Вес анализатора, не более | Анализатор: 5,1 кг Блок питания: 0,7 кг |
| Режим работы | Непрерывный |
| Диапазон рабочих температур, не менее | 15-32 ºC, использовать в помещении |
| Влажность, не менее | 8-80% относительной влажности без конденсации |
| Температура реакции, не менее | 37 ºC |
| Тепловая мощность защиты, не менее | 70 ºC |
| Требования к питанию, не менее | 100-240 вольт переменного тока, 50-60Гц или 15 В постоянного тока, 5,0 А Основной блок: 1.1 до 0.45 ампер, 15 вольт постоянного тока, 5,0 А |
| Основное напряжение питания, не более | Колебания не должны превышать ± 10% от номинального напряжения |
| Временное перенапряжение, не более | Установка категории II в соответствии с UL 61010A-1 первое издание Приложения J |
| Встроенная система контроля качества | Наличие |
| Дисплей | Цветной VGA сенсорный дисплей |
| Принтер | Встроенный принтер с клейкой термобумагой |
| База данных, не менее | 5000 результатов исследований и данных системы контроля качества |
| Программное обеспечение анализатора | Состоит из двух соответствующих программ, одна обрабатывает информацию и контролирует измерение самого двигателя, другая отчеты концентрации аналита Хранит данные, связанные с каждым запуском (время, данные, идентификатор пользователя, результаты пациента, контроль данных) Результаты могут быть загружены на компьютер с помощью USB-порта |
| Технические средства анализатора | Ксеноновые дуговые лампы и стробоскопический свет / детектор считывает девять волн 16-битный аналого-цифровой преобразователь, используемые в обработке сигналов Два микропроцессора управления анализатором функций Нагреватель поддерживает диски на 37±1°С в ходе реакции часть анализа |
| Комплектация | Экспресс-анализатор биохимический ветеринарный «VetScan VS2» - 1 шт. 100 µl мини пипетка Насадки для мини пипетки (упаковка из 96) CD диск с программным обеспечением USB кабель CD диск с многоязычной инструкцией по эксплуатации Запасной воздушный фильтр Рулон термобумаги Адаптер |
| Варианты измеряемых панелей, не менее | 12 панелей на выбор: - Почечный профиль "Kidney Profile Plus", - Профиль самочувствия "Canine Wellness Profile, - Общий диагностический профиль "Comprehensive, Diagnostic Profile", - Профиль подготовительный "Prep Profile II", - Профиль критических состояний "Critical Care Plus", - Профиль тироксина Тироксин (T4)/холестерин (CHOL) "T4/Cholesterol Profile", - Печеночный профиль млекопитающих "Mammalian Liver Profile", - Профиль для лошадей "Equine Profile Plus", - Профиль для птиц/рептилий "Avian/Reptilian Profile Plus" - Профиль для крупных животных Large Animal Profile - Профиль электролитов Плюс Electrolyte Profile Plus - Профиль превентивной диагностики Плюс Preventive Profile Plus |
| Измеряемые параметры/Варианты тестов, которые входят в панели, не менее: | *- расчетный параметр |
| Почечный профиль "Kidney Profile Plus" | Альбумин (ALB), азот мочевины крови (BUN), кальций (Ca), хлориды (CL-), креатинин (CRE), глюкоза (GLU), калий (K+), натрий (NA+), фосфор (PHOS), общее содержание двуокиси углерода (tСО2) |
| Профиль самочувствия "Canine Wellness Profile": | Альбумин (ALB), щелочная фосфатаза (ALP), аланинаминотрансфераза собак (ALT), азот мочевины крови (BUN), кальций (Cа), антиген сердечного гельминта (CHW), креатинин (CRE), глобулин (GLOB)*, глюкоза (GLU), фосфор (PHOS), общий билирубин (TBIL), общий белок (TP) |
| Общий диагностический профиль "Comprehensive, Diagnostic Profile": | Альбумин (ALB), щелочная фосфатаза (ALP), аланинаминотрансфераза (ALT), амилаза (AMY), азот мочевины крови (BUN), кальций (Cа), креатинин (CRE), глобулин (GLOB)*, глюкоза (GLU), калий (K+), натрий (Na+), фосфор (PHOS), общий билирубин (TBIL), общий белок (TP) |
| Профиль подготовительный: "Prep Profile II": | Щелочная фосфатаза (ALP), аланинаминотрансфераза (ALT), азот мочевины крови (BUN), креатинин (CRE), глюкоза (GLU), общий белок (TP) |
| Профиль критических состояний "Critical Care Plus": | Аланинаминотрансфераза (ALT), азот мочевины крови (BUN), хлориды (Cl-), креатинин (CRE), глюкоза (GLU), калий (K+), натрий (Na+), общее содержание двуокиси углерода (tСО2). |
| Профиль тироксина Тироксин (T4), холестерин (CHOL) /холестерина "T4/Cholesterol Profile" | Тироксин (T4), холестерин (CHOL) |
| Печеночный профиль млекопитающих "Mammalian Liver Profile": | Альбумин (ALB), щелочная фосфатаза (ALP), аланинаминотрансфераза (ALT), желчная кислота (BA), азот мочевины крови (BUN), холестерин (CHOL), гамма-глутамилтрансфераза (GGT), общий билирубин (TBIL) |
| Профиль для лошадей "Equine Profile Plus": | Альбумин (ALB), аспартатаминотрансфераза (AST), азот мочевины крови (BUN), кальций (Cа), креатинкиназа (CK), креатинин (CRE), гамма-глутамилтрансфераза (GGT), глобулин (GLOB),калий (K+), натрий (Na+), общее содержание двуокиси углерода (tСО2), глюкоза (GLU), общий билирубин (TBIL), общий белок (TP) |
| Профиль для птиц/рептилий "Avian/Reptilian Profile Plus": | Альбумин (ALB), аспартатаминотрансфераза (AST), желчная кислота (BA), кальций (Cа), креатинкиназа (CK), глобулин (GLOB), глюкоза (GLU), калий (K+), натрий (Na+), фосфор(PHOS), общий белок (TP), мочевая кислота (UA) |
| Профиль для крупных животных "Large Animal Profile": | Альбумин (ALB), щелочная фосфатаза (ALP), аспартатаминотрансфераза (AST), азот мочевины крови (BUN), кальций (Cа), креатинкиназа (CK), гамма-глутамилтрансфераза(GGT), глобулин (GLOB), магний (Mg), фосфор (PHOS), общий белок (TP) |
| Профиль электролитов Плюс «Electrolyte Profile Plus» | К (калий), Na (натрий), tCO2 (общий диоксид углерода), Cl (хлорид) |
| Профиль превентивной диагностики Плюс «Preventative Profile Plus» | Альбумин (ALB), щелочная фосфатаза (ALP), аспартатаминотрансфераза (AST), азот мочевины крови (BUN), кальций (Cа), аланинаминотрансфераза (ALT), Cl (хлорид) глобулин (GLOB), общий белок (TP) креатинин (CRE), К (калий), Na (натрий), tCO2 (общий диоксид углерода), глюкоза (GLU), общий билирубин (TBIL) |
| Требуемые расходные материалы | 8 см диаметр, одноразовый, пластиковый диск содержащий в себе химические реагенты. Каждый диск содержит необходимые реагенты для проведения панели тестов из одного образца. |
| Количество дисков в упаковке, не менее | 12 |
| Вид пробы | Литиум гепаринизированная цельная кровь, сыворотка или плазма |
| Объем пробы, не более | 100 мкл |
| Время тестирования, не более | 12 минут |
| Инженерная служба | Наличие |
| Инсталляция анализатора, гарантийный ремонт в течение 1 года | Проводятся бесплатно |